## Slide 1: LKAB Kapacitet Malmbanan 2016-19
Beskrivning av en för LKAB avgörande frågeställning inför den förestående tillväxten
KAJT-dagarna 6-7 maj
Dick Carlsson, Strategisk planering, LKAB Mining

## Slide 2: Järnmalmsverksamheten
Kiruna
Underjordsgruva och förädling
Malmberget
Underjordsgruva och förädling
Luleå
Hamn och huvudkontor
Svappavaara
Dagbrottsgruvor och förädling
Narvik
Hamn
Malmbanan
Narvik - Luleå

## Slide 3: Svappavaarafältet - Europas största järnmalmsprojekt
E10 mot Kiruna
Mertainen
Start planerad 2015
Gruvberget
Start maj 2010, återstart dec 2012
Leveäniemi
Start planerad 2015,
tömning startad sept 2012

## Slide 4: Kvantitet på järnväg
Chart: Årskvantiteter (Mton)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pellets | 22.934 | 23 | 25 | 25.2 | 26 | 26.6 | 26.8 | 27.5 | 28
Fines | 3.181 | 3.1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
Rågods | 2.118 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 8 | 10.2 | 10.7 | 11.2
Volymutveckling ungefärlig plan

## Slide 5: Kvantitet på järnväg Kiruna-Narvik
Chart: Årskvantiteter (Mton)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Pellets | 16.234 | 16 | 18 | 17.2 | 18 | 18.6 | 18.8 | 19.5 | 20
Fines | 2.881 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 9.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7
Volymutveckling ungefärlig plan

## Slide 6
IORE
Antal lok: 17 st (34 st dragenheter)
Dragkapacitet: 8 500 ton (lastvikt 6 700 ton)
Hastighet: 60 km/t lastad, 70 km/t tom

## Slide 7
F050
Antal vagnar: 1 130 st (16,5 vagnsätt)
Lastkapacitet: 98,5 ton

## Slide 8
Lastning
Tidsåtgång: ca 45 min

## Slide 9
Lossning - Narvik
Tidsåtgång: 60-75 minuter

## Slide 10: 4
Lossning - Luleå
Tidsåtgång: 60 minuter

## Slide 11: Aktuella frågeställningar…
Finns det plats på Malmbanan?
Hur kommer tidtabellen se ut?
Räcker den befintliga rullande materielen?

## Slide 12: Dilemmat
Antal tåglägen
Kapacitet på banan
Täta intervall
Anpassade efter möten
Antal fordon
Fordonsutnyttjande
Intervall anpassade efter terminal-/ gångtider

## Slide 13: Dilemmat
Antal tåglägen
Kapacitet på banan
Täta intervall
Anpassade efter möten
Antal fordon
Fordonsutnyttjande
Intervall anpassade efter terminal-/ gångtider
RMOPT – optimering rullande materiel

## Slide 14: Case 2017 service Kiruna
Chart: 
| engine1 | engine2 | engine3 | engine4 | engine5 | engine6 | engine7 | engine8 | engine9 | engine10 | engine11 | engine12 | engine13 | engine14 | engine15 | engine16 | engine17
lastn | 1.3237 | 1.911 | 2.1585 | 1.4958 | 1.8462 | 1.895 | 1.9092 | 2.3613 | 2.1233 | 1.9779 | 1.8192 | 1.4538 | 1.8054 | 2.2135 | 2.2033 | 2.5483 | 1.0171
lossn | 1.2346 | 1.5485 | 2.0378 | 1.3086 | 1.6434 | 1.7484 | 1.6664 | 1.8206 | 1.5963 | 1.8906 | 1.8038 | 1.4046 | 1.6618 | 1.8261 | 1.8771 | 1.9763 | 0.9514
kornProd | 1.6579 | 2.4625 | 2.7956 | 2.8829 | 2.929 | 2.5125 | 2.9833 | 2.5125 | 3.0373 | 2.8248 | 2.1667 | 2.6581 | 2.6083 | 2.6667 | 3.2581 | 3.0581 | 2.4875
kornTomV | 1.0652 | 2.2354 | 2.151 | 1.8827 | 2.09 | 2.3469 | 2.381 | 1.9896 | 1.6823 | 2.4304 | 2.2429 | 1.8027 | 2.0646 | 2.2646 | 2.2229 | 2.1892 | 1.3865
kornDead | 0 | 0 | 0.16667 | 0.10417 | 0.2525 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18313 | 0 | 0 | 0.18313 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0
service | 5.1667 | 0 | 0.33333 | 1.1667 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.83333 | 2.1667 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: Dilemmat
Antal tåglägen
Kapacitet på banan
Täta intervall
Anpassade efter möten
Antal fordon
Fordonsutnyttjande
Intervall anpassade efter terminal-/ gångtider
TOMTE

## Slide 16: Tomte*
TidtabellsOptimering för MalmTrafikens Expansion
Utröna om ett antal olika önskade/alternativa tidtabellsutformningar är realistiska
  Tidsperiod ca 2017-2018
  Förtätning / Kolonnkörning lasttåg
  Banunderhållsperioder
Marackasen - optimeringsmodul
  Komponent i framtida Succesiv Tilldelning
Resultat: Bedömning av Malmbanans kapacitet givet önskad utformning

## Slide 17: Dilemmat
Antal tåglägen
Kapacitet på banan
Täta intervall
Anpassade efter möten
Antal fordon
Fordonsutnyttjande
Intervall anpassade efter terminal-/ gångtider
TOJLOP

## Slide 18: Tojlop
Taktisk Optimering av JärnvägsLOgistik för Processindustrin
Ansökan till VINNOVA inom ramen för PiiA
Integrerad optimering av tidtabeller och fordonsflottans ruttplan
Stöd för integrering mellan
  Trafikverkets tidtabellsläggning (succesiv)
  Företagens interna logistikplanering
Marackasen <-> TOJLOP <-> RMOpt
Leverabler: demonstrator, modeller, processer, besparingspotential

## Slide 19: planen
Nu
1/9-14
1/9-15
Sedan
TOMTE
RMOpt
TOJLOP
Fortsatt
utveckling
implemen-tering
Tidigare